## Slide 1
Báo cáo thực tập · Công ty TNHH Sơn Hải Vân
TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP. HCM · KHOA CNHH
Quy trình sản xuất &
kiểm soát chất lượng sơn
tại Công ty TNHH Sơn Hải Vân
Nhóm 8 SV thực tập · Lớp DHHO18A–D · 2025–2026
GVHD: Lê Nhất Thống · CBHD: Lê Quốc

## Slide 2
0
NỘI DUNG BÁO CÁO
Báo cáo gồm 6 phần
Báo cáo thực tập · Công ty TNHH Sơn Hải Vân
2
Tổng quan về công ty
Nguyên vật liệu
Quy trình công nghệ & thiết bị
Kiểm soát chất lượng (KCS)
Những sự cố thường gặp
An toàn lao động & môi trường

## Slide 3
Báo cáo thực tập · Công ty TNHH Sơn Hải Vân
1
PHẦN 1
Tổng quan về công ty

## Slide 4
1
1. TỔNG QUAN
Công ty Sơn Hải Vân
Báo cáo thực tập · Công ty TNHH Sơn Hải Vân
4
Sản xuất sơn công nghiệp & tàu biển
Chuyên dụng bảo vệ chống ăn mòn, chống cháy
Thành lập 2008 · sản xuất từ 2009
Đăng ký tại Sở KH&ĐT TP. Hồ Chí Minh
Doanh nghiệp vừa (SME) · mô hình B2B
Một nhà máy sản xuất đặt tại Long An

## Slide 5
1
1. TỔNG QUAN
Chặng đường phát triển
Báo cáo thực tập · Công ty TNHH Sơn Hải Vân
5

## Slide 6
1
1. TỔNG QUAN
Thị trường & khách hàng
Báo cáo thực tập · Công ty TNHH Sơn Hải Vân
6
Phân khúc B2B kỹ thuật, không phải sơn dân dụng
Xưởng đóng & sửa chữa tàu biển
Chủ đầu tư công trình kết cấu thép
Đại lý phân phối sơn bảo vệ chuyên dụng

## Slide 7
Báo cáo thực tập · Công ty TNHH Sơn Hải Vân
2
PHẦN 2
Nguyên vật liệu

## Slide 8
2
2. NGUYÊN VẬT LIỆU
Bốn nhóm nguyên liệu
Báo cáo thực tập · Công ty TNHH Sơn Hải Vân
8
Nhựa · 40–60%
Khung màng, quyết định bám dính & độ bền
Dung môi · 20–40%
Hòa tan, phân tán, điều chỉnh độ nhớt
Bột màu / độn · 15–35%
Tạo màu, tối ưu thể tích & cơ tính
Phụ gia · ≤ 1%
Tỉ lệ nhỏ nhưng nâng cao chất lượng màng

## Slide 9
2
2. NGUYÊN VẬT LIỆU
Tỉ lệ một công thức sơn điển hình
Báo cáo thực tập · Công ty TNHH Sơn Hải Vân
9
Tỉ lệ minh họa — thay đổi theo loại sơn

## Slide 10
2
2. NGUYÊN VẬT LIỆU — NHỰA ALKYD
Phân loại theo hàm lượng dầu
Báo cáo thực tập · Công ty TNHH Sơn Hải Vân
10
Nhựa gầy
Độ nhớt cao — thi công nhúng / phun
Nhựa trung bình
Phổ biến nhất — cọ / lăn / súng phun
Nhựa béo
Tạo màng chính cho sơn tàu biển

## Slide 11
2
2. NGUYÊN VẬT LIỆU — SƠN TÀU BIỂN
Cấu trúc hệ sơn 3 lớp
Báo cáo thực tập · Công ty TNHH Sơn Hải Vân
11
Lớp 3 — Phủ hoàn thiện
Polyurethan / Alkyd béo · chịu UV, giữ màu
Lớp 2 — Trung gian
Epoxy MIO · chắn ẩm và ion clorua
Lớp 1 — Lót chống rỉ
Epoxy giàu kẽm · bảo vệ điện hóa từ gốc
THÉP NỀN
Đã xử lý bề mặt

## Slide 12
Báo cáo thực tập · Công ty TNHH Sơn Hải Vân
3
PHẦN 3
Quy trình công nghệ & thiết bị

## Slide 13
3
3. QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ
Sáu công đoạn sản xuất
Báo cáo thực tập · Công ty TNHH Sơn Hải Vân
13
1. Định lượng
Cân đúng tỉ lệ
2. Đánh paste
Phân tán bột màu
3. Nghiền mịn
Hạ hạt 10–20 µm
4. Ngâm ủ
Ổn định hệ, giảm bọt
5. Pha loãng
Chỉnh độ nhớt (KU)
6. Lọc & đóng gói
Loại tạp chất

## Slide 14
3
3. QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ
Thời gian tương đối giữa các công đoạn
Báo cáo thực tập · Công ty TNHH Sơn Hải Vân
14

## Slide 15
3
3. QUY TRÌNH — CHI TIẾT (1/2)
Ba công đoạn đầu
Báo cáo thực tập · Công ty TNHH Sơn Hải Vân
15
1 · Định lượng
Cân tỉ lệ nhựa / dung môi / phụ gia / bột
Bắt buộc · theo công thức R&D
2 · Đánh paste
Khuấy 900–1200 v/p, hòa bột vào nhựa
Bắt buộc · vài chục phút / mẻ
3 · Nghiền mịn
Bi nghiền đưa hạt xuống 10–20 µm
Có thể bỏ qua nếu đã đạt Hegman

## Slide 16
3
3. QUY TRÌNH — CHI TIẾT (2/2)
Ba công đoạn sau
Báo cáo thực tập · Công ty TNHH Sơn Hải Vân
16
4 · Ngâm ủ
Giữ yên cho hệ ổn định, giảm bọt khí
Linh hoạt · vài giờ tùy loại sơn
5 · Pha loãng
Chỉnh độ nhớt (KU) về thông số đích
Bắt buộc · quyết định độ phủ
6 · Lọc & đóng gói
Loại tạp chất / hạt vón trước xuất xưởng
Bắt buộc · bước cuối

## Slide 17
3
3. THIẾT BỊ SẢN XUẤT CHÍNH
Máy đánh paste
Báo cáo thực tập · Công ty TNHH Sơn Hải Vân
17
Mã: ĐP01B
Cấu tạo
Động cơ 5–20 HP, cánh khuấy inox 304
Nguyên lý
Quay 900–1200 v/p, phân tán bột vào nhựa
Thao tác
Hạ cánh khuấy ngập paste, kiểm soát nhiệt

## Slide 18
3
3. THIẾT BỊ SẢN XUẤT CHÍNH
Máy nghiền mịn
Báo cáo thực tập · Công ty TNHH Sơn Hải Vân
18
Mã: NM06
1
Cấu tạo
Động cơ 30–60 HP, rổ chứa bi sứ / thủy tinh
2
Nguyên lý
Va đập & ma sát, giảm hạt xuống 10–20 µm
3
Thao tác
Tuần hoàn đến khi đạt độ mịn Hegman

## Slide 19
3
3. THIẾT BỊ SẢN XUẤT CHÍNH
Máy pha loãng
Báo cáo thực tập · Công ty TNHH Sơn Hải Vân
19
Mã: PL01–03
Thông số kỹ thuật
Cấu tạo
Bồn inox, cánh khuấy thủy lực, van xả côn
Nguyên lý
Khuấy đối lưu, chỉnh độ nhớt bằng dung môi
Thao tác
Bổ sung dung môi từ từ, đo KU đến đích

## Slide 20
Báo cáo thực tập · Công ty TNHH Sơn Hải Vân
4
PHẦN 4
Kiểm soát chất lượng (KCS)

## Slide 21
4
4. KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG
Kiểm tra nhanh tại xưởng
Báo cáo thực tập · Công ty TNHH Sơn Hải Vân
21
Theo dõi từng mẻ, cho qua công đoạn — dụng cụ đo nhanh cầm tay.
✔ Tỷ trọng
✔ Màu sắc
✔ Độ phủ
✔ Độ mịn (Hegman)
✔ Thời gian khô
✔ Độ nhớt (Stormer)

## Slide 22
4
4. KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG
Kiểm tra sâu tại phòng LAB
Báo cáo thực tập · Công ty TNHH Sơn Hải Vân
22
Đánh giá độ bền dài hạn của màng sơn — cơ sở nghiệm thu.
✔ Độ bám dính (Pull-off)
✔ Bền uốn · va đập
✔ Độ bóng · hàm rắn
✔ Phun sương muối
✔ Lão hóa UV / QUV
✔ Đối chiếu TCVN / ASTM

## Slide 23
4
4. KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG
Sơn tàu biển vs sơn trang trí
Báo cáo thực tập · Công ty TNHH Sơn Hải Vân
23

## Slide 24
4
4. KCS — SƠN TÀU BIỂN
Ba phép thử bắt buộc
Báo cáo thực tập · Công ty TNHH Sơn Hải Vân
24
Độ bám dính (Pull-off)
ISO 4624 / ASTM D4541 — đo bằng MPa
Phun sương muối 1000 giờ
NaCl 5% ở 35°C — mô phỏng khí hậu biển
Lão hóa nhanh QUV
Chu trình UV-A / UV-B — phấn hóa, phai màu

## Slide 25
4
4. KCS — DỤNG CỤ
Thiết bị kiểm tra tại xưởng
Báo cáo thực tập · Công ty TNHH Sơn Hải Vân
25
Bộ đo bám dính Pull-off
Đo lực kéo đứt màng sơn (MPa)
Thước đo độ mịn Hegman
Kiểm tra độ mịn hạt sau nghiền
Thiết bị phòng thí nghiệm
Đánh giá độ bền dài hạn của màng

## Slide 26
Báo cáo thực tập · Công ty TNHH Sơn Hải Vân
5
PHẦN 5
Những sự cố thường gặp

## Slide 27
5
5. SỰ CỐ THƯỜNG GẶP
Bốn sự cố điển hình (1/2)
Báo cáo thực tập · Công ty TNHH Sơn Hải Vân
27
Sốc nhựa — vón cục, kết tủa
Nguyên nhân: dung môi mới có chỉ số KB thấp
Xử lý: châm dung môi phân cực + khuấy nghiền
Chảy xệ màng khi thi công
Nguyên nhân: dung môi bay hơi chậm, KB lệch
Xử lý: hiệu chỉnh hệ dung môi, kiểm độ nhớt

## Slide 28
5
5. SỰ CỐ THƯỜNG GẶP
Bốn sự cố điển hình (2/2)
Báo cáo thực tập · Công ty TNHH Sơn Hải Vân
28
Lắng cứng đáy bồn
Nguyên nhân: độ hút dầu bột mới vượt PVC
Xử lý: tính lại tỉ lệ, thêm chất chống lắng
Mất bóng / nứt giòn
Nguyên nhân: vượt PVC, thiếu nhựa liên kết
Xử lý: cân đối PVC, tăng chất tạo màng dẻo

## Slide 29
5
5. SỰ CỐ TIÊU ĐIỂM
“Sốc nhựa” khi thay dung môi
Báo cáo thực tập · Công ty TNHH Sơn Hải Vân
29
Hiện tượng
Sơn vón cục, kết tủa; màng chảy xệ khi thi công
Nguyên nhân
Dung môi mới có chỉ số KB thấp → keo tụ
Xử lý
Châm Butyl Acetate / Xylene + khuấy nghiền 1200–1500 v/p

## Slide 30
Báo cáo thực tập · Công ty TNHH Sơn Hải Vân
6
PHẦN 6
An toàn lao động & môi trường

## Slide 31
6
6. AN TOÀN LAO ĐỘNG
Cháy nổ & hơi dung môi
Báo cáo thực tập · Công ty TNHH Sơn Hải Vân
31
Cháy nổ dung môi
Nguy cơ: dung môi hữu cơ dễ bay hơi, bắt lửa
Biện pháp: chống tĩnh điện, thiết bị phòng nổ, PCCC tại chỗ
Hơi dung môi độc hại
Nguy cơ: hít VOC hại hô hấp, thần kinh
Biện pháp: thông gió cưỡng bức, mặt nạ, quan trắc không khí

## Slide 32
6
6. AN TOÀN LAO ĐỘNG
Hóa chất, bụi & an toàn cơ khí
Báo cáo thực tập · Công ty TNHH Sơn Hải Vân
32
Hóa chất & bột màu
Nguy cơ: tiếp xúc da/mắt, bụi bột vô cơ
Biện pháp: PPE đầy đủ, vòi rửa mắt, nhãn & MSDS
Cơ khí — máy khuấy / nghiền
Nguy cơ: cuốn kẹt, văng bắn tốc độ cao
Biện pháp: che chắn, nút dừng khẩn, quy trình LOTO

## Slide 33
6
6. VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG
Kiểm soát chất thải
Báo cáo thực tập · Công ty TNHH Sơn Hải Vân
33
Khí thải — hơi VOC
Thu qua chụp hút → than hoạt tính / buồng đốt
Nước thải & dung môi
Lắng tách cặn, thu hồi dung môi tái chưng
Chất thải rắn
Phân loại tại nguồn, hợp đồng đơn vị xử lý

## Slide 34
6
KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ
Tổng kết đợt thực tập
Báo cáo thực tập · Công ty TNHH Sơn Hải Vân
34
Kết quả đạt được
Nắm quy trình sản xuất, hệ QC & vận hành thiết bị
Kiến nghị 1 — Số hóa màu sắc
Thư viện màu chuẩn điện tử, giảm sai lệch mẻ
Kiến nghị 2 — Truy xuất nguồn gốc
QR / Barcode từng mẻ, liên kết dữ liệu đo

## Slide 35
Báo cáo thực tập · Công ty TNHH Sơn Hải Vân
Xin chân thành cảm ơn!
Cảm ơn quý thầy cô và Công ty TNHH Sơn Hải Vân đã hướng dẫn.